6. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Зак. № 359. Тир. 3000. 1991 г.

РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРНОЕ

ТР-200М М4

П А С П О Р Т

2ПР.361.003 ПС1

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон контролируемых температур, °C 		от 25 до 200

Точность срабатывания реле при скорости изменения температуры рабочей среды не выше 0,5 °C в минуту в цепях с напряжением, °C не более:

- до 220 В переменного тока					±5

- до 320 В постоянного тока					±5

- 380 В переменного тока					±15

Максимальная разность температуры размыкания и замыкания контактов (дифференциал) при скорости изменения температуры рабочей среды не выше 0,5 °C в минуту в цепях с напряжением, °C не более:

- до 220 В переменного тока					5

- до 320 В постоянного тока					5

- 380 В переменного тока					15

Разрывная мощность контактов при напряжении коммутируемой цепи, не более:

- до 320 В постоянного тока с индуктивной нагрузкой при τ ≤

0,5*10-3 с, Вт								17

- до 220 В переменного тока частоты 50 и 60 Гц при

cos φ≥0,4, ВА 							40

- до 380 В переменного тока частоты 50 и 400 Гц при

cos φ≥0,4, ВА 							55

Максимальная сила тока включения контактов, А:

- постоянного тока при напряжении до 320 В		2,7

переменного тока:

- при напряжении до 220 В					2,4

- при напряжении до 380 В					1,5

Минимальная сила тока  включения контактов, А:

- в цепи постоянного тока напряжением до 320 В		0,02

- в цепи переменного тока напряжением до 380 В		0,05

Износостойкость, циклов (включение-отключение)	         25000

Содержание драгоценных материалов, серебра, г		1,91

Содержание цветных металлов приведено в табл. 1

Таблица 1

| Наименование металла, сплава | Классификационная группа металла, сплава (по ГОСТ 1639-78) |
| --- | --- |
|  | I | II | III | V |
| Медь и сплавы на медной основе, г | 1,8 |  | 13,0 | 157,7 |
| Олово и олово-свинцовые сплавы, г | 0,03 | 0,5 | 0,5 |  |

Количество цветных металлов, подлежащих сдаче в виде лома при полном износе и списании изделия, приведено в табл. 2

Таблица 2

| Наименование металла, сплава | Классификационная группа металла, сплава (по ГОСТ 1639-78) |
| --- | --- |
|  | I | II | III | V |
| Медь и сплавы на медной основе, г | 1,8 |  | 13,0 | 157,7 |
| Олово и олово-свинцовые сплавы, г | 0,015* | 0,25* | 0,25* |  |

* Невозможность полного демонтажа

2. ДАННЫЕ ИСПЫТАНИЙ

Реле отрегулировано и испытано на уставке (90±5) °C.

Электрическая прочность изоляции реле испытана напряжением 1500 В частоты 50 Гц в течение одной минуты.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Реле температурное ТР-200М М4					1

Техническое описание и инструкция по эксплуатации		1 на партию или согласно заказ-наряду

Паспорт								1

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Реле температурное ТР-200М М4, № ______________________

Соответствует техническим условиям ТУ 16-523.542-77 и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «___» _____________________ 199__ г.

М.П.

Начальник ОТК ________________________

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует работоспособность реле в течение шести лет хранения и эксплуатации в изделии заказчика, в том числе одного года хранения в упаковке изготовителя, при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных техническими условиями и указанных в техническом описании и инструкции по эксплуатации.

Изготовитель обязуется безвозмездно заменять реле, если в течение гарантийного срока потребителем будет обнаружено несоответствие реле требованиям технических условий. Реле, которые до истечения гарантийного срока отработали число циклов, предусмотренное в паспорте, безвозмездной замене не подлежат.