# MAK-ru 62/30

Для токов от 50 A дo 800 A

Tип: кольцевой/шинный

Стандарты: согл. BS 3938, EN 60044-1

## Teхнические  характеристики:

Класс точности:	0,2S … 3 (см. таблицу).
Номинальная нагрузка:	макс. 15 ВA (см. таблицу).
Номинальное напряжение:	720 В.
Номинальная частота:	50-60 Гц.
Номинальный ток втор. обмотки:      5 A (или 1 A по требованию).

| Фактор защиты: | FS 5 | FS10 |
| --- | --- | --- |

Рабочий диапазон температур:         -20 … +45°C.
Высоковольтное испытание:	         4 кВэфф, 50 Гц, 1 мин.

Класс изоляции:	                                E (макс. 120°C)

Защита:	                                           IP 00.
Корпус:                                                    негорючий пластик, UL 94 V-0

| Номинальный |  | Tип: MAK-ru 62 / 30 |  | Номинальный |  | Tип: MAK-ru 62 / 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ток | Acc. | Отверстие шины 31x11 мм |  | ток | Кл. | Отверстие шины 31x11 мм |
| перв. обм. | cl. | Номинальная нагрузка (ВA) |  | перв. обм. | Точ. | Номинальная нагрузка (ВA) |
| In |  | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 5 | 7.5 |  | In |  | 1,5 | 2,5 | 3,75 | 5 | 7,5 | 10 | 15 |
|  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2S | x | x |  |  |  |  |  |
| 50 A | 1 | x |  |  |  |  |  |  |  | 0,5S | x | x |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | x |  |  |  |  |  | 250 A | 0,2 |  |  | x |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | x | x |  |  |  |
| 60 A | 1 |  | x |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | x | x | x |  |  |
|  | 3 |  |  | x |  |  |  |  |  | 0,2S | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5S | x | x |  |  |  |  |  |
| 75 A | 1 |  | x |  |  |  |  |  | 300 A | 0,2 | x | x | x |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | x |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | x | x | x |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | x |  | x |  |
| 80 A | 1 |  | x |  |  |  |  |  |  | 0,2S |  | x |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  | x |  |  |  |  | 0,5S |  | x |  |  |  |  |  |
|  | 0,2S | x |  |  |  |  |  |  | 400 A | 0,2 | x | x | x | x |  |  |  |
|  | 0,5S | x |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | x | x |  |  |
| 100 A | 0,2 | x |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | x |  | x |  |
|  | 0,5 |  | x |  |  |  |  |  |  | 0,2S |  | x | x |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | x |  |  |  |  |  | 0,5S |  | x | x |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  | x |  |  | 500 A | 0,2 |  |  | x | x |  |  |  |
|  | 0,2S | x |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | x |  | x |  |
|  | 0,5S |  | x |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | x |  | x |  |
| 125 A | 0,2 | x |  |  |  |  |  |  |  | 0,2S |  | x | x |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  | x |  |  |  |  |  | 0,5S |  | x | x |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  |  |  | 600 A | 0,2 |  |  | x | x | x |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  | x |  |  |  | 0,5 |  |  |  | x |  | x | x |
|  | 0,2S |  | x |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | x |  | x | x |
|  | 0,5S |  | x |  |  |  |  |  |  | 0,2S |  | x |  | x |  |  |  |
| 150 A | 0,2 |  | x |  |  |  |  |  |  | 0,5S |  |  |  | x | x |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  | x |  |  |  | 750 A | 0,2 |  |  | x | x |  | x |  |
|  | 1 |  |  |  |  | x |  |  |  | 0,5 |  |  |  | x |  | x | x |
|  | 0,2S |  | x |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | x |  | x | x |
|  | 0,5S |  | x |  |  |  |  |  |  | 0,2S |  |  |  | x |  |  |  |
| 200 A | 0,2 |  | x | x |  |  |  |  |  | 0,5S |  |  |  | x |  | x |  |
|  | 0,5 |  |  |  | x | x |  |  | 800 A | 0,2 |  |  |  | x |  | x |  |
|  | 1 |  |  |  | x | x | x |  |  | 0,5 |  |  |  | x |  | x | x |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | x |  | x | x |

## Технические данные при заказе:

-Трансформатор тока  кольцевого типа.
-Класс точности:                                         0.5
-Номинальный ток первичной обмотки:    300 A

-Номинальный ток вторичной обмотки:    5 A
-Номинальная нагрузка:                             5 ВA

## -Размер шины:                                            30X10 мм.

Примечание:

- По требованию возможен заказ типов, отличающихся от указанных в таблице.

- По требованию возможен заказ зажима для направляющей DIN  EN 50 022

Кат. №  12-3044-94.

| MAK-ru 62/30 | 300/5A | Cl. 0,5 5VA №62-30-ru |
| --- | --- | --- |

11

MAK-ru 62/30d

Данные  трансформаторы тока можно использовать

в двух диапазонах, переключением вторичных  обмоток.

| Номинальний |  | Tип: MAK-ru 62/30d |
| --- | --- | --- |
| ток | Класс | Отверстие шини 31x11 мм (см. рис.) |
| перв. обм. | точн. | Номинальная нагрузка (ВA) |
| In |  | 5-2,5 | 10-5 | 15-10 |
|  | 0.5 |  |  |  |
| 200-100A | 1 | x |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  |
| 300-150A | 1 |  | x |  |
|  | 0.5 | x |  |  |
| 400-200A | 1 |  | x |  |
|  | 0.5 |  |  |  |
| 500-250A | 1 |  | x |  |
|  | 0.5 |  | x |  |
| 600-300A | 1 |  | x | x |
|  | 0.5 |  | x |  |
| 800-400A | 1 |  | x | x |

## Технические данные при заказе:

-Двухдиапазонный трансформатор тока.
-Класс точности:                                          1
-Номинальный ток первичной обмотки:     200-100 A
-Номинальный ток вторичной обмотки:      5A
-Номинальная нагрузка:                              5-2,5 ВA
-Размеры шины:                                           30x10 мм

| MAK-ru 62/30d | 200-100/5A | Cl. 1 5-2,5VA №62-30 d-ru |
| --- | --- | --- |

Размеры в мм.

Вес 200…380 г.

12