# MAK-ru 74/30

Для токов от 40 A дo 800 A

Tип: кольцевой/ шинный

Стандарты: согл. стандартам BS 3938, EN 60044-1

## Teхнические  характеристики:

Класс точности:	0,2S … 3 (см. таблицу).
Номинальная нагрузка:	макс.20 ВA (см. таблицу).
Номинальное напряжение:	720 В.
Номинальная частота:	50-60 Гц.
Номинальный ток втор. обмотки:            5 A (или 1 A по требованию).

| Фактор защиты: | FS 5 | FS10 |
| --- | --- | --- |

Рабочий диапазон температур:               -20 … +45°C.

Высоковольтное испытание:	         4 кВэфф, 50 Гц, 1 мин.

Класс изоляции:	                                  E (макс. 120°C)

Защита:	                                              IP 00.
Корпус:                                                         негорючий пластик, UL 94 V-0

Размеры в мм.

## Технические данные при заказе:

-Трансформатор тока  кольцевого типа.
-Класс точности:                                         1
-Номинальний ток первичной обмотки:    80 A

-Номинальний ток вторичной обмотки:    1 A
-Номинальнеая нагрузка:                          3,75 ВA

# -Размеры шины:                                         30х14 мм.

Примечание:

- По требованию возможен заказ типов, отличающихся от  указанных в таблице.

- По требованию возможен заказ зажима для направляющей DIN  EN 50 022.

Кат. №  12-3044-94.

Вес: 550…650 г.

| MAK-ru 74/30 | 80/1 A | Cl. 1 3,75VA №74-30-ru |
| --- | --- | --- |

В  таблице  на  следующей  странице  представлена таблица типоисполнений трансформаторов  тока  MAK-ru 74/30

| Ном. первич. |  | Тип: MAK-ru 74/30 |
| --- | --- | --- |
| ток | Acc. | Отверстие шины 31x15 мм (см. рис.) |
|  | class | Номинальная нагрузка [ВA] |
| In |  | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 30 |
|  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 A | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 A | 1 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 A | 1 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 A | 1 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 A | 1 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,2S | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 A | 0,2 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | 0,2S |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 A | 0,2 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | 0,2S |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 A | 0,2 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | 0,2S |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 A | 0,2 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | 0,2S |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 A | 0,2 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | 0,2S | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 A | 0,2 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |
|  | 0,2S |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 A | 0,5S |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,2 |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | 0,2S |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 A | 0,5S |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,2 |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | 0,2S |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 600 A | 0,5S |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,2 |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | 0,2S |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |
| 750 A | 0,5S |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |
|  | 0,2 |  |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | 0,5 |  |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | 1 |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  | 0,2S |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |
| 800 A | 0,5S |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | 0,2 |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  | 0,5 |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  | 1 |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |

18

MAK-ru 74/30d

Данные трансформаторы тока можно использовать

в двух диапазонах, переключением вторичных  обмоток.

| Номинальный |  | Тип: MAK-ru 74/30 |
| --- | --- | --- |
| первичный | Кл. | Отверстие шины 31x15 мм (см. рис.) |
| ток | точн. | Номинальная нагрузка [ВA] |
| In |  | 5-2,5 | 10-5 | 15-7,5 |
|  | 0.5 |  |  |  |
| 150-75 A | 1 | x |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  |
| 200-100 A | 1 | x |  |  |
|  | 3 |  | x |  |
|  | 0.5 | x |  |  |
| 300-150 A | 1 |  | x |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 0.5 | x |  |  |
| 400-200 A | 1 |  | x |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 0.5 | x |  |  |
| 500-250 A | 1 |  | x |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 0.5 |  | x |  |
| 600-300 A | 1 |  | x |  |
|  | 3 |  |  | x |
|  | 0.5 |  | x | x |
| 800-400 A | 1 |  | x | x |
|  | 3 |  |  |  |

MAK-ru  74/30t

Данные трансформаторы тока можно использовать

в двух диапазонах, переключением вторичных  обмоток.

| Номинальный |  | Тип: MAK-ru 74/30 |
| --- | --- | --- |
| первичный | Кл. | Отверстие шины 31x15 мм (см. рис.) |
| ток | точн. | Номинальная нагрузка [ВA] |
| In |  | 10-5-2,5 | 20-10-5 | 30-15-7,5 |
|  | 0,5 |  |  |  |
| 200-100-50A | 1 |  |  |  |
|  | 3 | x |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  |
| 300-150-75A | 1 | x |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  |
| 400-200-100A | 1 |  | x |  |
|  | 3 |  | x |  |
|  | 0,5 | x |  |  |
| 600-300-150A | 1 |  | x |  |
|  | 3 |  | x |  |
|  | 0,5 | x |  |  |
| 800-400-200A | 1 |  | x |  |
|  | 3 |  |  | x |
| Технические данные для заказа : -Трансформатор тока кольцевого типа. -Класс точности: 0,5 -Номинальний ток первичной обмотки: 800-400-200 A -Номинальний ток вторичной обмотки: 5 A -Номинальнеая нагрузка: 10-5-2,5 ВA -Размеры шины: 30х14 мм |  |

19

# Text boxes

17

| MAK-ru 74/30t | 800-400-200/5A | Cl. 0,5 10-5-2,5 VA, №74-30t-ru |
| --- | --- | --- |