# MAK-ru 74/40

Для токов от 40 A дo 1000 A

Tип: кольцевой/ шинный

Стандарты: согл. BS 3938, EN 60044-1 и DIN 42600

## Teхнические  характеристики:

Класс точности:	0,2S … 3 (см. таблицу).
Номинальная нагрузка:	макс. 15 ВA (см. таблицу).
Номинальное напряжение:	720 В.
Номинальная частота:	50-60 Гц.
Номинальный ток втор. обмотки:     5 A (или 1 A по требованию).

| Фактор защиты: | FS 5 | FS10 |
| --- | --- | --- |

Рабочий диапазон температур:        -20 … +45°C.

Высоковольтное испытание:	         4 кВэфф, 50 Гц, 1 мин.

Класс изоляции:	                               E (макс. 120°C)

Защита:	                                          IP 00.
Корпус:                                                   негорючий пластик, UL 94 V-0

## Размеры в мм.

## Вес: 400…500 г.

## Технические данные при заказе:

-Трансформатор тока кольцевого типа.
-Класс точности:                                         1
-Номинальный ток первичной обмотки:    500 A

-Номинальный ток вторичной обмотки:    5 A
-Номинальная нагрузка:                             5 ВA

# -Размеры шины:                                          40х12 мм.

| MAK-ru 74/40 | 500/5 A | Cl. 1 5VA №74-40-ru |
| --- | --- | --- |

Примечание:

- По требованию возможен заказ типов, отличающихся от указанных в таблице.

- По требованию возможен заказ зажима для направляющей DIN  EN 50 022.

Кат. №  12-3044-94.

В  таблице  на  следующей  странице  представлена таблица типоисполнений трансформаторов  тока  MAK-ru 74/40

23

| Номинальный |  | Тип: MAK 74/40 |
| --- | --- | --- |
| ток | Класс | Отверстие шины 41x12,5 мм (см. рис.) |
| перв. обм. | Точн. | Номинальная нагрузка [ВA] |
| In |  | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 |
|  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 A | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 A | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 A | 1 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 A | 1 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 A | 1 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 A | 1 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 A | 1 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 150 A | 1 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | 0,2S |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
| 200 A | 0,2 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | 0,2S |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 A | 0,2 |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | 0,2S |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
| 300 A | 0,2 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | 0,2S | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  |  | x | x |  |  |  |  |  |
| 400 A | 0,2 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  | x |  | x |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
|  | 0,2S |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| 500 A | 0,2 |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  |  | x |  | x |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  | x |  | x |  |  |
|  | 0,2S |  |  | x |  | x |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  |  |  | x | x |  |  |  |  |
| 600 A | 0,2 |  |  |  |  | x |  | x |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  |  | x |  | x |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  | x |  | x |  | x |
|  | 0,2S |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
| 750 A | 0,2 |  |  |  |  | x |  | x |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  |  | x |  | x |  | x |
|  | 1 |  |  |  |  | x |  | x |  | x |
|  | 0,2S |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
|  | 0,5S |  |  |  |  | x |  | x |  | x |
| 800 A | 0,2 |  |  |  |  | x |  | x |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  |  | x |  | x |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  | x |  | x |  | x |
|  | 0,2S |  |  |  |  | x |  | x |  |  |
|  | 0,5S |  |  |  |  | x |  | x |  | x |
| 1000 A | 0,2 |  |  |  |  | x |  | x |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  |  | x |  | x |  | x |
|  | 1 |  |  |  |  | x |  | x |  | x |

# MAK-ru 74/40d

Данные трансформаторы тока можно использовать

в двух диапазонах, переключением вторичных  обмоток.

| Номинальный | Класс | Tип: MAK-ru 74/40d |
| --- | --- | --- |
| ток | точн. | Отверстие шины 41x12,5 мм (см. рис.) |
| перв. обм. |  | Номинальная нагрузка [ВA] |
| In |  | 5-2,5 | 10-5 | 15-7,5 |
|  | 0,5 |  |  |  |
| 200-100 A | 1 | x |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  |
| 300-150 A | 1 |  | x |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 0.5 |  | x |  |
| 400-200 A | 1 |  | x |  |
|  | 3 |  |  | x |
|  | 0.5 |  | x |  |
| 500-250 A | 1 |  | x |  |
|  | 3 |  |  | x |
|  | 0.5 |  | x |  |
| 600-300 A | 1 |  | x |  |
|  | 3 |  |  | x |
|  | 0.5 |  | x |  |
| 800-400 A | 1 |  | x | x |
|  | 3 |  |  | x |
| 1000-500 A | 0,5 1 |  | x x | x |
|  | 3 |  |  | x |

MAK-ru 74/40t

Данные трансформаторы тока можно использовать

в двух диапазонах, переключением вторичных  обмоток.

.

| Номинальный | Класс | Tип: MAK-ru 74/40t |
| --- | --- | --- |
| ток | точн. | Отверстие шины 41x12,5 мм (см. рис.) |
| перв. обм. |  | Номинальная нагрузка [ВA] |
| In |  | 10-5-2,5 | 20-10-5 |
|  | 0,5 |  |  |
| 300-200-100A | 1 |  |  |
|  | 3 | x |  |
|  | 0,5 |  |  |
| 600-300-150A | 1 | x |  |
|  | 3 |  | x |
|  | 0,5 | x |  |
| 800-400-200A | 1 |  | x |
|  | 3 |  | x |
|  | 0,5 | x |  |
| 1000-500-250A | 1 |  | x |
|  | 3 |  | x |
| Технические данные при заказе: -Трансформатор тока кольцевого типа. -Класс точности: 0,5 -Номинальный ток первичной обмотки: 1000-500-250 A -Номинальный ток вторичной обмотки: 5 A -Номинальная нагрузка: 10-5-2,5 ВA -Размеры шины: 40х12 мм. |  |
| MAK-ru 74/40t | 1000-500-250/5A | Cl. 0,5 10-5-2,5VA №74-40t-ru |

25