# MAK-ru 74/50

Для токов от 100 A дo 1000 A

Tип: кольцевой/ шинный

Стандарты: согл. BS 3938, EN 60044-1

## Teхнические  характеристики:

Класс точности:	0,2S … 3 (см. таблицу).
Номинальная нагрузка:	макс. 15 ВA (см. таблицу).
Номинальное напряжение:	720 В.
Номинальная частота:	50-60 Гц.
Номинальный ток втор. обмотки:     5 A (или 1 A по требованию).

| Фактор защиты: | FS 5 | FS10 |
| --- | --- | --- |

Рабочий диапазон температур:        -20 … +45°C.

Высоковольтное испытание:	         4 кВэфф, 50 Гц, 1 мин.

Класс изоляции:	                               E (макс. 120°C)

Защита:	                                          IP 00.
Корпус:                                                   негорючий пластик, UL 94 V-0

| Номинальный | Класс | Tип: MAK-ru 74/50 |  | Номинальный | Класс | Tип: MAK-ru 74/50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ток | точн. | Отверстие шины 51x12,5 мм (см. рис.) |  | ток | точн. | Отверстие шины 51x12,5 мм (см. рис.) |
| перв. обм. |  | Номинальная нагрузка [ВA] |  | перв. обм. |  | Номинальная нагрузка [ВA] |
| In |  | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 5 | 7.5 | 10 |  | In |  | 2,5 | 3,75 | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 |
|  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2S | x |  |  |  |  |  |  |
| 100 A | 1 |  | x |  |  |  |  |  |  |  | 0,5S |  | x |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 A | 0,2 |  |  | x |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | x | x |  |  |  |
| 125 A | 1 |  | x |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | x |  | x |  |  |
|  | 3 |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | x |  |
|  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2S | x |  | x |  |  |  |  |
| 150 A | 1 |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 0,5S |  | x | x |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  | x |  |  |  |  | 600 A | 0,2 |  |  | x | x |  |  |  |
|  | 0,5 |  | x |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | x |  | x |  |  |
| 200 A | 1 |  |  |  | x |  |  |  |  |  | 1 |  |  | x |  | x |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | x |
|  | 0,2S |  | x |  |  |  |  |  |  |  | 0,2S |  |  | x |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  | x |  |  |  |  |  |  |  | 0,5S |  | x | x | x |  |  |  |
| 250 A | 0,2 |  | x |  |  |  |  |  |  | 750 A | 0,2 |  |  | x |  | x |  |  |
|  | 0,5 |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | x |  | x | x |  |
|  | 1 |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 1 |  |  | x |  | x |  | x |
|  | 3 |  |  |  |  |  | x |  |  |  | 0,2S |  |  | x |  |  |  |  |
|  | 0,2S |  | x |  |  |  |  |  |  |  | 0,5S |  |  | x |  | x |  |  |
|  | 0,5S | x | x | x |  |  |  |  |  | 800 A | 0,2 |  |  | x |  | x |  |  |
| 300 A | 0,2 |  | x |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | x |  | x | x |  |
|  | 0,5 |  |  |  |  | x |  |  |  |  | 1 |  |  | x |  | x |  | x |
|  | 1 |  |  |  |  | x | x |  |  |  | 0,2S |  |  | x |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 0,5S |  |  | x |  | x |  | x |
|  | 0,2S | x | x |  |  |  |  |  |  | 1000 A | 0,2 |  |  | x |  | x |  |  |
|  | 0,5S |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | x |  | x | x |  |
| 400 A | 0,2 |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | x |  | x |  | x |
|  | 0,5 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  | x | x |  |  | Размеры в мм. |  |  | Вес 350-450 г. |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Технические данные при заказе:

-Трансформатор тока кольцевого типа.
-Класс точности:                                        1
-Номинальный ток первичной обмотки:   400 A

-Номинальный ток вторичной обмотки:   5 A
-Номинальная нагрузка:                            5 ВA

# -Размеры шины:                                        50х12 мм или (40.

MAK-ru 74/50 400/5 A Cl. 1 5VA №74-50-ru

Примечание:

- По требованию возможен заказ типов, отличающихся от указанных в таблице.

- По требованию возможен заказ зажима для направляющей DIN  EN 50 022.

Кат. №  12-3044-94.

26

# MAK-ru 74/50d

Данные трансформаторы тока можно использовать

в двух диапазонах, переключением вторичных  обмоток.

| Номинальный | Класс | Tип: MAK-ru 74/50d |
| --- | --- | --- |
| ток | точн. | Отверстие шины 51x12,5 мм (см. рис.) |
| перв. обм. |  | Номинальная нагрузка [ВA] |
| In |  | 5-2,5 | 10-5 | 15-7,5 |
|  | 0.5 |  |  |  |
| 300-150 A | 1 | x |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  |
| 400-200 A | 1 | x |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 0.5 | x |  |  |
| 500-250 A | 1 | x | x |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 0.5 |  | x |  |
| 600-300 A | 1 |  | x |  |
|  | 3 |  |  | x |
|  | 0.5 |  | x |  |
| 800-400 A | 1 |  | x |  |
|  | 3 |  |  | x |
|  | 0,5 |  | x |  |
| 1000-500 A | 1 |  | x | x |
|  | 3 |  |  |  |

MAK-ru 74/50t

Данные трансформаторы тока можно использовать

в двух диапазонах, переключением вторичных  обмоток.

| Номинальный | Класс | Tип: MAK-ru 74/50t |
| --- | --- | --- |
| ток | точн. | Отверстие шины 51x12,5 мм (см. рис.) |
| перв. обм. |  | Номинальная нагрузка [ВA] |
| In |  | 10-5-2,5 | 20-10-5 | 30-15-7,5 |
|  | 0,5 |  |  |  |
| 400-200-100 A | 1 | x |  |  |
|  | 3 |  | x |  |
|  | 0,5 |  |  |  |
| 500-250-125 A | 1 | x |  |  |
|  | 3 |  | x |  |
|  | 0,5 |  |  |  |
| 600-300-150 A | 1 |  | x |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 0,5 | x |  |  |
| 800-400-200 A | 1 |  | x |  |
|  | 3 |  |  | x |
|  | 0,5 | x |  |  |
| 1000-500-250 A | 1 |  | x |  |
|  | 3 |  |  | x |

## Технические данные при заказе:

-Трансформатор тока кольцевого типа.
-Класс точности:                                           0,5
-Номинальный ток первичной обмотки:     1000-500-250 A

-Номинальный ток вторичной обмотки:      5 A
-Номинальная нагрузка:                              10-5-2,5  ВA

# -Размеры шины:                                           50х12 мм или (40.

| MAK-ru 74/50t | 1000-500-250/5A | Cl. 0,5 10-5-2,5VA №74-50t-ru |
| --- | --- | --- |

27