# MAK-ru 104/80

Для  токов  от  200 A  до  2000 A

Тип: кольцевой / шинный

Стандарты  согл.  BS 3938,  EN 60044-1

## Teхнические  характеристики:

Класс точности:	  0,2 S… 3 (см. таблицу).
Номинальная нагрузка:	  макс. 30 ВA (см. таблицу).
Номинальное напряжение:	  720 В.
Номинальная частота:	  50-60 Гц.
Номинальный ток втор. обмотки:           5 A (или 1 A по требованию).

| Фактор защиты: | FS 5 | FS10 |
| --- | --- | --- |

Диапазон рабочих температур:              -20 … +45°C.

Высоковольтное испытание:	           4 кВэфф, 50 Гц, 1 мин.

Класс изоляции:	                                  E (макс. 120°C)

Защита:	                                             IP 00.
Корпус:                                                         негорючий пластик, UL 94 V-0

| Технические данные при заказе: -Трансформатор тока кольцевого типа. -Класс точности: 0.5 -Номинальный ток первичной обмотки: 2000 A -Номинальный ток вторичной обмотки: 5 A -Номинальная нагрузка: 15 ВА -Размеры шины: 80x12 мм |  | MAK-ru 104/80 2000/5 A Cl. 0,5 15VA №104-80-ru Примечание: По требованию возможен заказ типов, отличающихся от указанных в таблице. По требованию возможен заказ зажима для направляющей DIN EN 50 022. Кат. № 12-3044-94 |
| --- | --- | --- |

В  таблице  на  следующей  странице  указаны  разные  типоисполения   трансформаторов  тока  MAK-ru 104/80.

40

| Номинальный |  | Tип: MAK-ru 104/80 |
| --- | --- | --- |
| ток | Класс | Maкс. размеры отверстия шины: 81x12.5 мм или (65 мм (см.рисунок) |
| перв. обм. | точн. | Номинальная нагрузка (ВA) |
| In |  | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 30 |
|  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 A | 1 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 A | 1 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 A | 1 |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.2 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 A | 0.5 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | 0.2 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 A | 0.5 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | 0,2S | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5S |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| 600 A | 0.2 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | 0,2S |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5S |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |
| 750 A | 0.2 |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | 0,2S |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5S |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |
| 800 A | 0.2 |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | 0,2S |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |
|  | 0.5S |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |
| 1000 A | 0.2 |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | 0,2S |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5S |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |
| 1200 A | 0.2 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  | 0,2S |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5S |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |
| 1250 A | 0.2 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  | 0,2S |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5S |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |
| 1500 A | 0.2 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  | 0,2S |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5S |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |
| 1600 A | 0.2 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  | 0,2S |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5S |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  |
| 2000 A | 0.2 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |

|  | 41 |  |
| --- | --- | --- |

MAK-ru 104/80d

Данные трансформаторы тока можно использовать

в двух диапазонах, переключением вторичных  обмоток.

| Номинальный |  | Tип: MAK-ru 104/80d |
| --- | --- | --- |
| ток | Класс | Отверстие шины 81x12,5 мм (см. рис.) |
| перв. обм. | точн. | Номинальная нагрузка (ВA) |
| In |  | 5-2,5 | 10-5 | 15-7,5 | 30-15 |
|  | 0.5 |  |  |  |  |
| 500-250A | 1 | x |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 0.5 | x |  |  |  |
| 600-300 A | 1 |  | x |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 0.5 | x |  |  |  |
| 800-400 A | 1 |  | x |  |  |
|  | 3 |  |  | x |  |
|  | 0.5 |  | x |  |  |
| 1000-500 A | 1 |  |  | x |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  | x | x |  |
| 1200-600 A | 1 |  |  | x |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  | x | x |  |
| 1500-750 A | 1 |  |  | x |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  | x | x |  |
| 1600-800 A | 1 |  |  | x |  |
|  | 3 |  |  |  | x |
|  | 0.5 |  | x | x |  |
| 2000-1000 A | 1 |  |  | x |  |
|  | 3 |  |  |  | x |

MAK-ru 104/80t

Данные трансформаторы тока можно использовать

в двух диапазонах, переключением вторичных  обмоток.

| Номинальный |  | Tип: MAK-ru 104/80t |
| --- | --- | --- |
| ток | Класс | Отверстие шины 81x12,5 мм (см. рис.) |
| перв. обм. | точн. | Номинальная нагрузка (ВA) |
| In |  | 10-5-2,5 | 15-10-5 |
|  | 0.5 |  |  |
| 1000-500-250A | 1 | x |  |
|  | 3 |  | x |
|  | 0.5 |  |  |
| 1200-600-300 A | 1 | x |  |
|  | 3 |  | x |
|  | 0.5 | x |  |
| 1500-750-400 A | 1 |  | x |
|  | 3 |  |  |
|  | 0.5 | x |  |
| 1600-800-400 A | 1 |  | x |
|  | 3 |  |  |
|  | 0.5 | x |  |
| 2000-1000-500 A | 1 |  | x |
|  | 3 |  |  |

## Технические  данные  при  заказе:

| MAK-ru 104/80d | 800-400/5 A | Cl. 0,5 5-2,5VA №104-80d |
| --- | --- | --- |

-Трансформатор  тока  кольцевого  типа

-Класс  точности:	                                  0.5

-Номинальный  ток  первичной  обмотки: 800-400 A

-Номинальный  ток  вторичной  обмотки:   5 A

-Номинальная  нагрузка:                             5-2,5 ВА

-Размеры  шины:                                          80x12 мм

42

# Text boxes

Габаритный  чертеж  МАК-ru 104/80

Вес:    580...650 г

Размеры  в  мм