# MAK-ru 140/100h

Для  токов  от  200 A  до  4000 A

Тип: кольцевой / шинный

Стандарты  согл.  BS 3938,  EN 60044-1.

## Teхнические  характеристики:

Класс точности:                                  0,2S … 3 (см. таблицу).
Номинальная нагрузка:                     макс. 60 ВA (см. таблицу).
Номинальное напряжение:              720 В.
Номинальная частота:                      50-60 Гц.
Номинальный ток втор. обмотки:   5 A (или 1 A по требованию).

| Фактор захисту: | FS 5 | FS10 |
| --- | --- | --- |

Диапазон рабочих температур:      -20 … +45°C.

Высоковольтное испытание:	      4 кВэфф, 50 Гц, 1 мин.

Класс изоляции:	                             E (макс. 120°C)

Защита:	                                        IP 00.
Корпус:                                                 негорючий пластик, UL 94 V-0

| MAK-ru 140/100h | 2500/5 A | Cl. 0,5 30VA №140-100h-ru |
| --- | --- | --- |

## Технические  данные  при  заказе:

-Трансформатор  тока  кольцевого  типа.

-Класс  точности:	                           0.5

-Номинальный  ток  первичной  обмотки:    2500 A

-Номинальный  ток  вторичной  обмотки:    5 A

-Номинальная  нагрузка:                              30 ВА

-Размеры  шины:                                          100x30 мм

В  таблице  на  следующей  странице  указаны  разные  типоисполнения   трансформаторов  тока  MAK-ru 140/100h.

46

| Номинальный |  | Tип: MAK-ru 140/100hd |
| --- | --- | --- |
| ток | Класс | Отверстие шины 101x31 мм (см. рис.)) |
| перв. обм. | точн. | Номинальная нагрузка (ВA) |
| In |  | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 |
|  | 0.5 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 A | 1 | x |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 A | 1 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 A | 1 |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,2S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 A | 0,2 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | 0,2S | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 A | 0,2 |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,2S |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 A | 0,2 |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x | x | x |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | 0,2S |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 750 A | 0,2 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | 0,2S |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800 A | 0,2 |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | 0,2S |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 1000 A | 0,2 |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
|  | 0,2S |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |
| 1200 A | 0,2 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | 0,2S |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |
| 1250 A | 0,2 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | 0,2S |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |
| 1500 A | 0,2 |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | 0,2S |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |
| 1600 A | 0,2 |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | 0,2S |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |
| 2000 A | 0,2 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x | x |  |

## Продолжение таблицы на следующей странице

| Номинальный |  | Tип: MAK-ru 140/100hd |
| --- | --- | --- |
| ток | Класс | Отверстие шины 101x31 мм (см. рис.)) |
| перв. обм. | точн. | Номинальная нагрузка (ВA) |
| In |  | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 |
|  | 0,2S |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  |  |  |
| 2500 A | 0,2 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x | x |  |
|  | 0,2S |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  |  |  | x |  | x |  | x | x |  |  |  |
| 3000 A | 0,2 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  | 0,2S |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
| 4000 A | 0,2 |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  |
| Примечание: -По требованию возможен заказ типов, отличающихся от указанных в таблице |

MAK-ru 140/100hd

Данные  трансформаторы тока можно использовать

в двух диапазонах, переключением вторичных  обмоток.

| Номинальный |  | Tип: MAK-ru 140/100hd |
| --- | --- | --- |
| ток | Класс | Отверстие шины 101x31 мм (см. рис.)) |
| перв. обм. | точн. | Номинальная нагрузка (ВA) |
| In |  | 5-2,5 | 10-5 | 15-7,5 | 30-15 |
|  | 0,5 |  |  |  |  |
| 600-300A | 1 | x | x |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 0,5 | x |  |  |  |
| 800-400A | 1 |  | x |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  | x |  |  |
| 1000-500A | 1 |  | x | x |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  | x |  |  |
| 1200-600A | 1 |  | x | x |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  | x | x |  |
| 1600-800A | 1 |  | x |  | x |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  | x | x | x |
| 2000-1000A | 1 |  | x |  | x |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  | x | x | x |
| 2500-1250A | 1 |  | x | x | x |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  | x | x | x |
| 3000-1500A | 1 |  | x |  | x |
|  | 3 |  |  |  |  |

48

MAK-ru 140/100ht

Данные  трансформаторы тока можно использовать

в трех диапазонах, переключением вторичных  обмоток.

| Номинальный |  | Tип: MAK-ru 140/100ht |
| --- | --- | --- |
| ток | Класс | Отверстие шины 101x31 мм (см. рис.) |
| перв. обм. | точн. | Номинальная нагрузка (ВA) |
| In |  | 10-5-2,5 | 20-10-5 | 30-15-7,5 |
|  | 0,5 | x |  |  |
| 1200-600-300A | 1 |  | X |  |
|  | 3 |  |  | x |
|  | 0,5 | x | X |  |
| 1600-800-400A | 1 |  | X | x |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 0,5 | x | X |  |
| 2000-1000-500A | 1 |  | X | x |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 0,5 | x | X |  |
| 2500-1200-600A | 1 |  | X | x |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 0,5 | x | X |  |
| 3000-1500-750A | 1 |  | X | x |
|  | 3 |  |  |  |

49

# Text boxes

Габаритный  чертеж  МАК-ru 140/100h

Вес:    900...1100 г

Размеры  в  мм