# MAK-ru 62/20

Для токов от 50 A дo 400 A

Tип: кольцевой/шинный

Стандарты: согл. с BS 3938, EN  60044-1

## Teхнические  характеристики:

Класс точности:	0,2S … 3 (см. таблицу).
Номинальная нагрузка:	макс. 15 ВA (см. таблицу).
Номинальное напряжение:	720 В.
Номинальная частота:	50-60 Гц.
Номинальный ток втор. обмотки:      5 A (или 1 A по требованию).

| Фактор защиты: | FS 5 | FS10 |
| --- | --- | --- |

Рабочий диапазон температур:         -20 … +45°C.
Класс изоляции:	                                   E (макс. 120°C)
Высоковольтное испытание:	             4 кВэфф, 50 Гц, 1 мин.
Защита:	                                                   IP 00.
Корпус:                                                   	негорючий пластик, UL 94 V-0

| Номинальный | Класс | Tип: MAK-ru 62 / 20 |  | Rated | Acc. | Tип: MAK-ru 62 / 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ток | Точночти | Отверстие шины: 20,5x12.5 мм |  | primary | class | Отверстие шины: 20,5x12.5 мм |
| перв. обм. |  | Номинальная нагрузка (ВA) |  | current |  | Номинальная нагрузка (ВA) |
| In |  | 1.5 | 2.5 | 3.75 | 5 | 7.5 |  | In |  | 1,5 | 2.5 | 3.75 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 |
|  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,2S | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 A | 1 | x |  |  |  |  |  |  | 0,5S | x | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | x |  |  |  |  | 150 A | 0.2 | x |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | x |  |  |  |  |  |
| 60 A | 1 | x |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | x | x |  |  |  |
|  | 3 |  | x |  |  |  |  |  | 0,2S | x | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5S |  | x | x |  |  |  |  |  |
| 75 A | 1 |  | x |  |  |  |  | 200 A | 0.2 | x | x |  | x |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | x |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | x | x |  |  |  |
|  | 0.5 | x |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | x |  | x |  |  |
| 80 A | 1 |  | x | x |  |  |  |  | 0,2S | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | x |  |  |  |  | 0,5S | x | x | x |  |  |  |  |  |
|  | 0,2S | x |  |  |  |  |  | 250 A | 0.2 | x | x |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,5S | x |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | x |  | x |  |  |
| 100 A | 0.2 | x |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | x |  | x | x |  |
|  | 0,5 |  | x |  |  |  |  |  | 0,2S |  | x | x |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | x |  |  |  |  | 0,5S |  | x | x |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  | x |  |  | 300 A | 0.2 |  | x |  | x |  |  |  |  |
|  | 0,2S | x |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | x |  | x |  |  |
|  | 0,5S | x |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | x |  | x | x |  |
| 125 A | 0.2 | x |  |  |  |  |  |  | 0,2S |  | x | x |  |  |  |  |  |
|  | 0,5 |  |  | x |  |  |  |  | 0,5S |  |  | x |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | x |  |  | 400 A | 0.2 |  |  |  | x | x |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  | x | x |  |  | 0,5 |  |  |  | x |  | x |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | x |  | x |  | x |

## Технические данные при заказе:

-Трансформатор тока  кольцевого типа.
-Класс точности:                                            1
-Номинальный ток первичной обмотки:    100 A

-Номинальный ток вторичной обмотки:    5 A
-Номинальная нагрузка:                             2.5 ВA

-Размер шины:                                            20X12 мм.

| MAK-ru 62/20 | 100/5A | Cl. 1 2,5VA №62-20-ru |
| --- | --- | --- |

MAK-ru 62/20d

Данные трансформаторы тока можно использованы

в двух диапазонах, переключением вторичных обмоток.

| Номинальний |  | Tип: MAK-ru 62/20d |
| --- | --- | --- |
| ток | Класс | Отверстие шини 20,5x12,5 мм (см. рис.) |
| первичной обмотки | точн. | Номинальная нагрузка (ВA) |
| In |  | 5-2,5 | 10-5 | 15-7,5 |
|  | 0.5 | x |  |  |
| 200-100 A | 1 |  | x |  |
|  | 0.5 | x |  |  |
| 300-150 A | 1 |  | x |  |
|  | 0.5 |  | x |  |
| 400-200A | 1 |  | x | x |
|  | 0.5 |  | x |  |
| 500-250 A | 1 |  | x | x |
|  | 0.5 |  | x |  |
| 600-300 A | 1 |  | x | x |

Технические данные при заказе: -Двухдиапазонный трансформатор тока. -Класс точности: 0,5 -Номинальный ток первичной обмотки: 200-100 A -Номинальный ток вторичной обмотки: 5A -Номинальная нагрузка: 5-2,5 ВA -Размеры шины: 20x12 мм

| MAK-ru 62/20d | 200-100/5A | Cl. 0,5 5-2,5VA №62-20-ru |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

Примечание:

- По требованию возможен заказ типов, отличающихся от указанных в таблице.

- По требованию возможен заказ зажима для направляющей

DIN  EN 50 022

Кат. №  12-3044-94.

Вес:    350-420 г

Размеры  в  мм

9

10