СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ «САТУРН», СЕРИЯ 500 и 1000

Технические характеристики:

Однофазные стабилизаторы напряжения серии «САТУРН»

| Модель | Номинальная мощность, кВА (ток фазы, А) | Диапазон изменения входного напряжения при выходном 220 (+10%, -20%), В | Диапазон изменения входного напряжения при выходном 220(1%, В | Точность коррекции, % | Масса, кг | Габаритные размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СНЭ-О-4 | 4.4(20) | 117-316 | 146-294 | ( 1 | 37 | 295х510х330 |
| СНЭ-О-5 | 5.5(25) | 126-304 | 158-282 |  | 37 |  |
| СНЭ-О-7 | 7.0(32) | 133-295 | 165-275 |  | 37 |  |
| СНЭ-О-7* | 7.0(32) | 105-330 | 131-309 |  | 60 |  |
| СНЭ-О-8 | 8.8(40) | 141-286 | 174-266 |  | 37 |  |
| СНЭ-О-8* | 8.8(40) | 117-316 | 145-295 |  | 60 |  |
| СНЭ-О-10 | 11.0(50) | 146-279 | 182-258 |  | 37 |  |
| СНЭ-О-10* | 11.0 (50) | 117-314 | 148-292 |  | 60 |  |
| СНЭ-О-14 | 13.8 (63) | 125-305 | 155-285 |  | 60 |  |
| СНЭ-О-17 | 17.6(80) | 135-294 | 166-274 |  | 60 |  |
| СНЭ-О-20 | 22.0 (100) | 140-286 | 175-265 |  | 60 |  |
| СНЭ-О-14* | 13.8 (63) | 108-320 | 134-306 |  | 115 | 330х1005х380 |
| СНЭ-О-17* | 17.6(80) | 117-316 | 144-296 |  | 125 |  |
| СНЭ-О-20* | 22.0 (100) | 126-304 | 157-282 |  | 135 |  |
| СНЭ-О-25 | 27.5 (125) | 133-295 | 167-273 |  | 130 |  |
| СНЭ-О-30 | 30.0 (135) | 137-291 | 171-269 |  |  |  |
| СНЭ-О-33 | 33.0 (150) | 140-288 | 174-266 |  |  |  |
| СНЭ-О-40 | 40.0 (180) | 146-280 | 182-258 |  | 140 |  |
| СНЭ-О-44 | 44.0 (200) | 147-278 | 184-256 |  |  |  |
| СНЭ-О-50 | 50,6 (230) | 149-278 | 187-253 |  | 150 |  |
| СНЭ-О-55 | 55,0 (250) | 152-275 | 189-250 |  |  |  |
| СНЭ-О-50* | 50,6 (230) | 130-304 | 162-280 | ±1% | 260 | 330х1200х610 |
| СНЭ-О-60 | 60,5 (275) | 136-296 | 169-272 |  |  |  |
| СНЭ-О-70 | 70,4 (320) | 141-290 | 174-266 |  |  |  |
| СНЭ-О-80 | 77,0 (350) | 143-287 | 177-263 |  |  |  |
| СНЭ-О-90 | 88,0 (400) | 147-282 | 181-259 |  |  |  |
| СНЭ-О-100 | 100,0 (450) | 150-278 | 185-255 |  |  |  |
| СНЭ-О-110 | 110,0 (500) | 152-275 | 188-252 |  |  |  |
| СНЭ-О-120 | 121,0 (550) | 154-272 | 190-250 |  |  |  |
| СНЭ-О-140 | 138,6 (630) | 156-269 | 193-247 |  |  |  |

Трёхфазные стабилизаторы напряжения серии «САТУРН»

| Модель | Номинальная мощность, кВА (ток фазы, А) | Диапазон изменения входного напряжения при выходном 220 (-20%, +10%), В | Диапазон изменения входного напряжения при выходном 220(1%, В | Точность коррекции, % | Масса, кг | Габаритные размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СНЭ-Т-12 | 3х4.4(20) | 117-316 | 146-294 | ( 1 | 3х37 | 3 блока 295 х 510 х 330 |
| СНЭ-Т-15 | 3х5.5(25) | 126-304 | 158-282 |  |  |  |
| СНЭ-Т-20 | 3х7.0(32) | 133-295 | 165-275 |  |  |  |
| СНЭ-Т-20* | 3х7.0(32) | 105-333 | 131-309 |  | 3х60 |  |
| СНЭ-Т-25 | 3х8.8(40) | 141-286 | 174-266 |  | 3х37 |  |
| СНЭ-Т-25* | 3х8.8(40) | 117-316 | 145-295 |  | 3х60 |  |
| СНЭ-Т-30 | 3х11.0(50) | 146-279 | 182-258 |  | 3х37 |  |
| СНЭ-Т-30* | 3х11.0(50) | 117-314 | 148-292 |  | 3х60 |  |
| СНЭ-Т-40 | 3х13.8(63) | 125-305 | 155-285 |  |  |  |
| СНЭ-Т-50 | 3х17.6(80) | 135-294 | 166-274 |  |  |  |
| СНЭ-Т-60 | 3х22.0(100) | 140-286 | 175-265 |  |  |  |
| СНЭ-Т-75 | 3х 27.5 (125) | 133-295 | 167-273 |  | 3х130 | 3 блока 330х1005х380 |
| СНЭ-Т-90 | 3х 30.0 (135) | 137-291 | 171-269 |  |  |  |
| СНЭ-Т-100 | 3х 33.0 (150) | 140-288 | 174-266 |  |  |  |
| СНЭ-Т-120 | 3х 40.0 (180) | 146-280 | 182-258 |  | 3х140 |  |
| СНЭ-Т-132 | 3х 44.0 (200) | 147-278 | 184-256 |  |  |  |
| СНЭ-Т-150 | 3х50,6 (230) | 149-278 | 187-253 |  | 3х150 |  |
| СНЭ-Т-165 | 3х55,0 (250) | 152-275 | 189-250 |  |  |  |
| СНЭ-Т-150* | 3х50,6 (230) | 130-304 | 162-280 |  | 3х260 | 3 блока 330х1200х610 |
| СНЭ-Т-180 | 3х60,5 (275) | 136-296 | 169-272 |  |  |  |
| СНЭ-Т-210 | 3х70,4 (320) | 141-290 | 174-266 |  |  |  |
| СНЭ-Т-240 | 3х77,0 (350) | 143-287 | 177-263 |  |  |  |
| СНЭ-Т-270 | 3х88,0 (400) | 147-282 | 181-259 |  |  |  |
| СНЭ-Т-300 | 3х100,0 (450) | 150-278 | 185-255 |  |  |  |
| СНЭ-Т-330 | 3х110,0 (500) | 152-275 | 188-252 |  |  |  |
| СНЭ-Т-360 | 3х121,0 (550) | 154-272 | 190-250 |  |  |  |
| СНЭ-Т-420 | 3х138,6 (630) | 156-269 | 193-247 |  |  |  |